МЭИ (ТУ)

Кафедра Автоматизированного Электропривода

Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту

по курсу

теория электропривода

Вариант:	№14

Выполнил:	Новиков С. Е.

Группа:	ЭЛ-1-02

Консультанты:	Благодаров Д. А.

Сафонов Ю. М.

Москва – 2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение (постановка задачи)	2

2. Исходные данные	3

3. Составление расчетной схемы	4

4. Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ	5

5. Выбор двигателя	8

6. Обобщенная электрическая машина	10

7. Переходный процесс пуска	12

8. Выбор силового преобразователя	18

9. Динамические показатели электропривода

10. Энергетические показатели

11. Заключение

12. Список использованной литературы

1. ВВЕДЕНИЕ

Данный курсовой проект имеет основной целью освоение и закрепление изучаемых теоретических положений и методов расчета путем проектирования заданных вариантов разомкнутого электропривода.

При выполнении проекта я планирую закрепить и освоить следующие разделы курса:

- выбор двигателей и силовых преобразователей, проверка их по нагреву и по перегрузочной способности;

- регулирование момента и скорости в разомкнутой системе электропривода, переходные процессы;

- расчет параметров и анализ свойств электропривода постоянного и переменного тока в системе управляемый преобразователь – двигатель (УП-Д);

- анализ влияния упругостей и кинематических зазоров на динамику электропривода.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Запишем исходные данные к курсовому проекту:

кг

кг∙м2

кг∙м2

кг∙м2

кг∙м2

м

м

Н∙м

м

3. СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ

Для заданной кинематической схемы механизма составить расчетную схему, выполнив все необходимые приведения параметров к валу двигателя.

Приведем параметры механизмов к валу двигателя:

кг∙м2  - момент инерции червячного колеса

Н∙м – жесткость связи «червячное - зубчатое колесо»

- общее передаточное число редукторов

кг∙м2 – момент инерции  механизма

Расчетная схема имеет вид:

Так как определяющее влияние на движение системы оказывают наибольшие массы и наименьшие жесткости связей, поэтому на схеме их значения не приводятся и ими можно пренебречь в дальнейшем расчете.

Сведем полученную систему к двухмассовой. Найдем суммарные моменты инерции:

кг∙м2

кг∙м2

Определим моменты сопротивлений:

Н

Н∙м

Н∙м

Н∙м

4. ПОСТРОЕНИЕ ЛАЧХ И ЛФЧХ

Для полученной расчетной схемы выполнить обоснованные упрощения. Для упрощенной расчетной схемы записать уравнения движения, составить структурную схему, определить передаточные функции механической части, на Ваш взгляд, наиболее характерные и существенные для данного механизма. Постройте ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Запишем уравнения движения:

или

Составим структурную схему и упростим ее, согласно принятым в ТАУ правилам ([1]):

При упрощении полагаем все входные воздействия, кроме рассматриваемого, равными нулю. Тогда на рис. а) можно убрать правый сумматор и перенести внутреннюю связь по упругому моменту на выход системы. Рис. б) иллюстрирует данные преобразования. Определим передаточную функцию, связывающую выходную координату со скоростью:

Для удобства анализа введем следующие обобщенные параметры двухмассовой упругой системы:

- соотношение масс;

с-1 - резонансная частота системы;

с-1 - резонансная частота второй массы при жесткой заделке первой.

Полученные передаточные функции можно записать также в виде:

Для построения ЛАЧХ и ЛФЧХ найдем значения некоторых точек характеристик:

|  | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14,52 | 4,97 | 0,53 | -5,50 | -19,88 | -27,41 | -35,14 | -45,19 | -51,24 | -35,22 | -30,36 | -19,51 | -7,67 | -1,55 | -18,35 | -25,41 |
|  | 14,52 | 4,98 | 0,54 | -5,48 | -19,28 | -24,71 | -27,16 | -27,79 | -27,90 | -27,53 | -26,86 | -22,45 | -13,28 | -8,67 | -28,65 | -40,49 |

Теперь используя эти значения, а также знания по ТАУ, построим нужные нам характеристики.

5. ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ

Постройте упрощенную нагрузочную диаграмму, выберите подходящий двигатель и с учетом выбранного двигателя постройте уточненную диаграмму. Выполните проверку выбора двигателя.

Данная преподавателем нагрузочная диаграмма имеет вид:

Суммарный момент сопротивления Н∙м

Определим среднеквадратичный момент нагрузки (ориентировочно):

Н∙м

Требуемая мощность в этом случае равна:

кВт

Выберем асинхронный двигатель 4А355S12У3 с паспортными данными:

кВт

об/мин. (1/с)

Для перехода из относительных значений сопротивлений схемы замещения, рассчитаем

А

Ом

(Ом)

(Ом)

(Ом)

(Ом)

(Ом)

Для определения пускового и критического момента найдем:

Н∙м

Н∙м

Н∙м

Определим параметры уточненной нагрузочной диаграммы:

где  кг∙м2

1) разгон до пониженной скорости:

Н∙м

2) разгон до номинальной скорости:

Н∙м

3) торможение:

Н∙м

На остальных участках диаграммы момент имеет значение равное Н∙м

Определим уточненное значение среднеквадратичного момента нагрузки:

Н∙м

Проверка выбранного двигателя:

1) по допустимому моменту

2) по пусковому моменту

3) проверка по режиму работы

Н∙м

В результате проверки мы подтвердили правильность выбора двигателя.

6. ОБОБЩЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА

Для выбранного двигателя составьте его представление в виде обобщенной электрической машины; запишите все уравнения в координатах, которые, по Вашему мнению, наиболее подходят для данной машины; определите все параметры обобщенной электрической машины в номинальном режиме работы.

Так как для асинхронного двигателя осями, связанными с основным потоком являются оси x, y, т.е. данные оси вращаются в пространстве с рад/с.

Формулы обобщенной машины в этом случае выглядят:

Представим данные формулы в комплексной форме:

Выразим токи через потокосцепления:

и подставим полученные значения в исходные уравнения:

Запишем основные выражения для индуктивностей:

мГн

мГн

мГн

мГн

мГн

Произведем фазные преобразования a,b,c  x,y:

Перейдем к двухфазной машине через:

7. ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПУСКА

Рассчитайте с помощью ЭВМ переходный процесс пуска обобщенной электрической машины и сравните его с переходным процессом, полученным при линеаризации механической характеристики выбранного двигателя.

Для выполнения данного пункта воспользуемся пакетом MathLab:

1) Линеаризованные характеристики.

Исходная схема для анализа:

Зависимость момента от времени при линеаризации имеет вид:

Действительно, если сравнить значения, полученные при расчете уточненной нагрузочной диаграммы и значения, рассчитанные с помощью MathLab, то они одни и те же. Здесь я не привожу графические зависимости w1(t), w2(t) и w(t), т.к. они имеют вид, согласно исходному заданию с совсем незначительными переходными процессами.

Механическая характеристика переходного процесса при линеаризации:

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной курсовой работы мною были освоены методы расчета …, а также закреплены знания в области … и повторены некоторые базовые знания в теоретической механике.

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ключев В.И. Теория электропривода: Учеб. для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1998.

- Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболевская. – М.: Энергоиздат, 1982.

- Ильинский Н.Ф. Основы электропривода: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2003.