ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

«СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ –
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПЧ-АД)»

Цель:	Исследование регулировочных, электромеханических, механических, энергетических и динамических характеристик асинхронного частотно-регулируемого электропривода при питании от управляемого электромашинного преобразователя частоты.

.

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Принципиальная схема:

1. Снять регулировочную характеристику ПЧ при работе на АД в режиме его реального холостого хода.

| ПЧ | f, Гц | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n, об/мин. | 59 | 117 | 155 | 235 | 284 | 429 | 576 | 725 | 874 | 1024 | 1241 | 1320 | 1470 | 1619 |
|  | М, Н*м | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
|  | Iст., А | 0,65 | 1,22 | 1,36 | 1,37 | 1,40 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,73 | 1,78 |
|  | Uдв, В | 11 | 20 | 26 | 35 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 177 | 198 | 220 | 242 |
| Анал | Iст., А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | n, об/мин. | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1300 | 1350 | >1500 | - | - | - |
|  | Uдв, В | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 230 | 230 |

2. Снять статические (электромеханическую, механическую и энергетическую) характеристики АД при питании от ПЧ.

Iном.дв = 7,5 А

| ПЧ | f, Гц | 35 | 30 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n, об/мин. | 1003 | 885 | 888 | 850 | 865 | 1040 | 284 | 274 | 265 | 255 |
|  | М, Н*м | 3,4 | 6,1 | 1,6 | 6,4 | 4,6 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 4,6 | 5,9 |
|  | Iст., А | 1,59 | 2,57 | 1,18 | 2,7 | 1,98 | 1,16 | 1,4 | 2,0 | 2,74 | 3,67 |
|  | Uдв, В | 131 | 154 | 134 | 134 | 134 | 154 | 540 | 540 | 537 | 536 |
| Анал | Iст., А | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
|  | n, об/мин. | 1350 | 1250 | 1200 | 1000 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 200 | 50 |
|  | Uдв, В | 110 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | 30 | 20 | 10 | 0 |

Выводы:	Частотное регулирование является наиболее предпочтительным как по удобству управления АД, так и с энергетической точки зрения. В результате выполнения работы мы получили статические характеристики, которые имеют одинаковую жесткость. При использовании ПЧ есть возможность эффективно управлять и динамическими процессами, в частности пуском и торможением.