ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

«СИСТЕМА ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ – ДВИГАТЕЛЬ (ТП-Д)»

Цель:	Исследование регулировочных, электромеханических, механических, энергетических и динамических характеристик электропривода по системе ТП-Д.

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

- Снять регулировочную характеристику тиристорного преобразователя, работающего на индуктивную нагрузку L . Результаты измерений заносим в таблицу 1.

Таблица1. (ТП-L нагрузка)

| Uз, В | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uтп, В | 0 | 0 | -10 | -50 | -75 | -120 | -120 | 25 | 80 | 120 | 120 |
| Iтп, А | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | 0 | 2 | 4 | 4 |

- Снять регулировочную характеристику тиристорного преобразователя, ра-ботающего на активную нагрузку  R=10 (Ом). Результаты измерений заносим в таблицу 2.

Таблица 2. (ТП-R нагрузка)

| Uз, В | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uтп, В | -15 | -30 | -70 | -120 | -120 | -120 | 30 | 50 | 80 | 120 | 120 |
| Iтп, А | -2 | -3 | -6 | -10 | -10 | -10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 |

- Снять регулировочную характеристику тиристорного преобразователя, работающего в режиме противоЭДС (нагрузка – якорь ДПТ). Результаты измерений заносим в таблицу 3. Схему установки см. в пункте 4.

Таблица 3.(Режим противоЭДС)

| Uзад , В | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uя , В | 0 | -20 | -50 | -80 | -100 | -120 | -120 | 30 | 50 | 80 | 120 | 120 |
| Iя, А | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n, об/мин | 0 | 100 | 200 | 700 | 950 | 1100 | 1150 | 100 | 300 | 700 | 1200 | 1200 |

- Снять электромеханическую, механическую и энергетическую характеристики системы ТП-Д. Для нахождения момента двигателя воспользуемся соотношениями:

об/мин.

В∙с

Считаем значение момента на валу Д-НМ для всех режимов работы и заносим эти значения в таблицу.

Результаты заносим в таблицы 4, 5, 6.

Таблица 4.

Uтп = 100 В, Iвд = Iвнм =1, А

| Uд , В | 100 | 100 | 90 | 80 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I яд , F | 2 | 8 | 14 | 17 | 20 |
| М, Н*м | 0 | 4,7 | 7,4 | 9,3 | 13,2 |
| n, об/мин | 900 | 900 | 800 | 600 | 400 |
| Iянм , А | 0 | 5 | 8 | 10 | 14 |
| Uнм , В | 0 | 130 | 130 | 90 | 40 |

Таблица 5.

Uтп = 50 В, Iвд = Iвнм =1, А

| Uд , В | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I яд , F | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 |
| М, Н*м | 0 | 1,86 | 3,72 | 7,44 | 9,3 |
| n, об/мин | 400 | 400 | 300 | 300 | 100 |
| Iянм , А | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| Uнм , В | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |

Таблица 6.

Uтп = 0 В, Iвд = Iвнм =1, А

| Uд , В | 15 | 25 | -10 | -15 | -20 | -30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I яд , F | 0 | -2 | -3 | -7 | -13 | -17 |
| М, Н*м | 0 | 0 | -1,86 | -2,79 | -9,3 | -13,2 |
| n, об/мин | -50 | -100 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Iянм , А | 0 | 0 | -2 | -8 | -10 | -14 |
| Uнм , В | 15 | 30 | -10 | -30 | -50 | -70 |

По результатам опытов построим электромеханические и механические характеристики при различных значениях Uтп.

Выводы: Регулировочная характеристика преобразователя несколько искажена при малых напряжениях, что связано с различным значением коэффициента усиления на этих участках. В широких пределах регулировочная характеристика имеет близкий к линейному характер, поэтому ТП можно представить в виде источника ЭДС с некоторым эквивалентным внутренним сопротивлением. Следует отметить, что система ТПН-ДПТ осуществляет однократное преобразование энергии (электрическая - механическая), что обуславливает довольно высокий КПД системы, открывающий широкие возможности к практическому использованию данной системы на практике.